## Slide 1
空海平台多节点信号级高效相参合成机理模型 原理框图
模 型 输 入
处 理 流 程
模型输出
海面节点配置
Sea1 / Sea2
位置 · 速度 · 垂荡运动
空中节点配置
Air1 / Air2 / Air3
位置 · 速度 · 类型
雷达系统参数
fc=500 MHz B=2 MHz
Nsc=1024 Nc=64
PRI=140 µs
目标场景参数
位置 · 速度 · RCS
（含垂荡运动）
杂波与噪声
K分布（ν=2, σ₀=0.01）
高斯白噪声 σ_n=8×10⁻⁴
同步误差参数
ΔT · ΔF · ΔΦ · ΔPos
ΔAmp · ΔPhCh
（4种误差模式）
CFAR检测参数
Pfa=1×10⁻³ G=2 T=4
OS-CFAR 有序统计量
① OFDM 发射符号生成
QPSK 调制 频率交织分配：
海面：奇/偶子载波各半
空中：三节点各占 1/3
② 多链路信号处理
（逐 Tx-Rx 对循环）
· 双基地回波 时延τ + 多普勒fd
· 幅相误差注入 K分布杂波叠加
· 匹配滤波 Z=Y⊙conj(X)·IFFT
· MTI 对消（1/2/3阶）
· 距离-多普勒FFT Hann窗+fftshift
相参 RD 图叠加
coh_RD += RD_link
（全链路相参累积）
③ OS-CFAR 2D 检测
距离-多普勒平面 有序统计量自适应门限
→ 候选点 (r_meas, v_meas)
④ 多链路 OTDA 定位 + 一致性确认
≥ 50% 链路支持 → 确认点迹
→ 确认点迹 (pos, vel)
⑤ 子系统非相干融合
海面子系统 + 空中子系统
→ 位置关联（5 km 门限）
⑥ Kalman 跟踪器
CV 匀速运动预测
量测更新（pos + vel 联合）
航迹起始 / 确认 / 撤销
相干增益估计：4.5 ~ 11 dB
距离-多普勒
RD 谱图
目标检测结果
位置 / 速度 / SNR
航迹状态
pos / vel / 协方差P
相干增益
coh_gain_dB
跟踪误差时序
rt_err
仿真日志
sim_log
误差注入
模型输入
发射生成
相参合成核心
检测/定位/融合
Kalman跟踪
模型输出
误差配置