## Slide 1
一、项目概况
1
合同约定任务
形成④
研究目标
1.5 合同约定任务逻辑关系
研究内容
核心成果
主要指标
①开展节点信号级协同机理与效能边界研究
②突破低延迟高精度同步
③突破非理想系统高效相参合成
④建立多节点信号延迟和同步精度模型
⑥构建节点信号级协同仿真验证半实物环境
多节点信号级协同低延迟高精度同步方法
突破②
多节点同步非理想因素分析
同步误差补偿方法设计
多节点同步方法
多节点信号级高效相参合成机理与方法
突破③
地基多节点信号级高效相参合成
空基多节点信号级高效相参合成
空海多节点信号级高效相参合成
分布式多节点信号级协同效能边界研究
多因素对信号级协同的影响分析
典型场景下的信号级协同效能边界模型构建
多节点信号级协同仿真试验
仿真与试验验证总体方案设计
全链路数字仿真系统设计
半实物仿真系统设计
仿真试验验证
⑤建立多节点分布式效能边界模型
形成⑤
形成地基/空中/空海多节点信号级高效相参合成模型
形成⑥
指标1：针对不少于三种典型场景，建立多节点分布式效能边界模型
指标2：建立多节点信号延时和同步精度模型，并提出性能提升方案
提供保障
评估对象
评估准则
验证平台

## Slide 2
场景 | 现有方法 | 现有技术局限性与痛点 | 演进趋势与本课题突破方向
地基平台 | 基于光纤物理链路的有线同步，形成成熟的高精度时频同步网络 | 强依赖预设物理基础设施，缺乏机动性与灵活性，无法满足高动态、快速部署的组网需求 | 亟需摆脱物理线缆束缚，向无线化、机动化同步演进
空中平台 | 基于主从式双向比对的无线同步 1）时间域：PTP协议优化、分布式卡尔曼滤波等 2）频/相域：快速傅里叶变换内插、最大似然估计等 | 1）高动态集群链路交互繁琐导致补偿延时大 2）强依赖中心节点，系统生存能力差，且信噪比受限时误差补偿精度下降 | 摒弃主从架构，探索去中心化的多节点分布式联合同步，降低延时
空海平台 | 跨域协同同步（尚处起步阶段/空白） 理论层面试图引入图优化、张量分解等高维复合算法进行多源测量修正 | 1）空海跨域多维度误差耦合严重 2）现有高阶算法算力需求巨大、收敛慢，系统整体延迟高，难以支撑工程化相参合成 | 构建适用于异构平台的联合同步与补偿方法，实现低延迟、高精度
1.1. 同步与补偿国内外发展现状
现有基于主从同步架构算法补偿系统生存能力差、精度低、系统延迟高，探索面向多平台（空中/空海）去中心化的低延迟、高精度分布式联合同步补偿方法，是本课题的攻关重心。
1. 项目概况——课题研究现状分析

## Slide 3
场景 | 现有方法 | 现有技术局限性与痛点 | 演进趋势与本课题突破方向
地基平台 | 稀疏孔径优化布阵 以抑制、消除栅瓣为核心，通过布阵、加权规避栅瓣弊端 | 视栅瓣为干扰，忽视其空间价值，抑瓣损失孔径自由度，合成效率低。 | 亟需栅瓣可控化、资源化利用。 主动栅瓣调控，变抑瓣为用瓣，提升合成效率与探测视场
空中平台 | 普遍采用多帧参差重频波形设计，依靠多脉冲积累完成距离 - 多普勒解模糊处理 | 多帧体制时序开销大、数据冗余，探测实时性弱，多普勒旁瓣抑制能力有限，高速目标适配性差 | 亟需单帧轻量化解模糊、低旁瓣高效探测。 优化非均匀脉冲间隔设计，以单帧波形实现无模糊探测与低多普勒旁瓣
空海平台 | 采用多平台协同融合模式，完成探测任务 | 跨平台融合存在非相参瓶颈，信息损失大，无法充分发挥协同相参增益，探测效能受限 | 跨平台全域相参融合、提升协同探测增益。子节点相参、跨平台非相参两级融合架构
1.1. 相参探测发展现状
现有地基、空海、空中分布式协同探测分别存在栅瓣利用形式单一、跨平台相参融合损耗大、多帧波形体制实时性差问题，亟需探索栅瓣主动调控、去中心化全域相参融合与单帧优化波形设计相结合的高效相参探测方法
1. 项目概况——课题研究现状分析

## Slide 4
1.2.3 多节点信号级协同效能边界国内外发展现状
效能指标 | 公式表征 | 优点 | 局限性
目标检测 概率 |  | 基于经典统计信号处理理论，物理意义明确、计算简便，可用于雷达系统基础理论设计与初步性能对比 | （1）指标体系单一，相互指标间关联性差 （2）对非理想因素考虑较少，未全面考虑系统误差、目标特性与节点数量等因素
目标定位 精度 |  | 基于信息论与统计估计理论，理论基础扎实，能给出参数估计精度的理论极限，为雷达系统设计与性能对标提供量化基准 | 
目标跟踪 精度 |  | 基于条件克拉美罗下界理论，能给出跟踪参数估计的理论精度极限，为跟踪算法设计与性能对标提供量化基准 | 
效能评估指标单一，且对非理想因素考虑较少，本课题研究多理想因素下的效能边界模型
1. 项目概况——课题研究现状分析
Notes: 下一页给出现状分析总结，三大点都要总结，根据分析总结进而引出三个科学问题

## Slide 5
多节点信号级协同机理与效能边界研究
大时空跨度下分布式动平台低延时同步误差补偿问题
多节点相参合成孔径下辐射能量高效利用与处理问题
复合非理性因素下多节点效能边界定量表征问题
本课题面向地对空、空对地及空海异构平台场景，重点解决大时空跨度下低延迟高精度同步补偿、多节点相参合成辐射能量高效利用，以及复合非理想因素下效能边界定量表征三大核心问题。
一、项目概况
有中心、补偿精度低、系统延迟高
基于分布式稀疏相参搜索效率低
效能评估指标单一，且对非理想因素考虑较少
现有不足
科学技术问题
4
科学技术问题
典型场景
面向专项——空海场景，解决异构多节点低时延、高精度同步与补偿问题
面向专项——地对空场景，解决地基多节点相参合成搜索效率不高问题
面向专项——地面、空中、空海三大场景，解决多节点相参合成中的效能评估体系单一问题